Двухдиапазонный прием и передача UHF (136-174 МГц)/VHF (400-520 МГц)

- Станция раскрывается на частоты: 128-177 МГц / 383-529 МГц или 200-260 МГц / 383-529 МГц

- FM-радио (65-108 МГц)

- Большой ЖК-дисплей

- Литий-ионный аккумулятор большой емкости 2000 мАч (2500 у UV-R50-2/22 ) и зарядное устройство

- Программирование ПК/вручную

- Быстрая Работа с меню

- Функция аварийной сигнализации

- Выключатель выходной мощности H/L

- Регулировка уровня шумоподавления

- Многофункциональная функция энергосбережения

- Голосовые подсказки (китайский/английский)

- Включение/выключение напоминания

- Двойной дисплей частоты/канала

- Редактирование названия канала

- Хранение каналов

- Сдвиг частоты/канала

- Селективная Трехцветная подсветка

- Время автоматического выключения подсветки

- Функция Vox

- Частота/канал двойного режима ожидания

- Клон кабеля

- Настройки кода приема/передачи отдельно

- CTCSS/DCS автоматический поиск

- Настройка отклонения частоты и направления смещения

- Многоступенчатая частота

- Блокировка занятых каналов

- Таймер тайм-аута

- Мультирежим отображения: канал/Частота канала/Название канала

- Функция мультисканирования селективная

- Добавка сканирования каналов

- Выбор широкой/узкой полосы пропускания

- Сдвиг главного/вспомогательного канала

- 1750 Тон вызова

- Напоминание о передаче ретранслятора

- Автоматический замок

- 128 каналов

- Функция удаления каналов

- Сброс

- Функция DTMF

- PTT-ID

- CTCSS/DCS

- Обратная функция

## Содержание

1 Общие

- 1.1 Передача

- 1.2 Приемник

- 2 Инструкция по раскрытию Quansheng UV-R50 (ShiQun SQ-UV25)

- 3 ссылки

## Общие

- Частотный диапазон: УКВ 136-174 МГц, УВЧ: 400-520 МГц

- Канал: 128

- Шаг: 2,5/6,25/10/12,5/20 / 25 кГц

- Рабочее напряжение: 7,2 В постоянного тока (перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор)

- Стабильность частоты:±2,5 ppm

- Рабочая температура: -20°C~ + 50°C

- Рабочий режим:Симплекс или полудуплекс

- Сопротивление антенны: 50 Ом

- Емкость аккумулятора: 2000 (2500) мАч

- Размер: 115x58x35 мм (размер без антенны)

### Передача

- Выходная мощность: 5 Вт

- Ток излучения: ≤ 1,4 А (высокий)

- Чувствительность модуляции: 8-12мв

- Искажение модуляции: <5%

- Максимальное отклонение частоты:≤ 5 кГц/≤ 2.5 кГц

- Режим модуляции: 16ΦF3E 11k Φf3e

- Реманентное излучение: ≤ 7,5 МВт

- Мощность соседнего канала: ≤ -65 кГц/≤ -60 кГц

- Коэффициент шума сигнала: ≥ - 45 дБ/≥ - 40 дБ

- Отклонение частоты CTCSS/DCS: 0,7 ± 0,1 кГц/0,4 ± 0,1 кГц

### Приемник

- Чувствительность RF: -122 дБм (12 дБ SINAD)

- ACS: ≥ 65 кГц/ ≥ 60 кГц

- Интермодуляция: ≥ 65 кГц/≥ 60 кГц

- Ток приемника: ≤ 380 мА

- Искажение звука: < 10%

- Мощность звука: < 1 Вт

- Блокировка: ≥ 65 дБ

- Отклонение ложного ответа: ≥ 65 дБ

## Инструкция по раскрытию Quansheng UV-R50 (ShiQun SQ-UV25)

- Нажимаем и держим кнопку '1' ->

- Включаем радиостанцию ->

- После появления на дисплее 'SET', отпускаем кнопку '1' ->

- Нажимаем кнопку 'MENU' ->

- Вводим первые шесть цифр (128177 или 200260), после каждой цифры нажимая кнопку 'MENU' для перехода к следующему знаку, или кнопку 'EXIT' для возвращения к предыдущему знаку (назад) ->

- После вбития первых шести цифр откроется новое окно, где точно также прописываем шесть цифр (383529) ->

- После нажатия на кнопку 'MENU' (после последней цифры), радиостанция сама перезагрузится.

Точно также можно вернуть и родные рабочие диапазоны (136174 и 400520). Если в процессе настроек вы захотели выйти из этого режима и решили отменить свои действия, то можно просто выключить радиостанцию, при этом сохранятся старые настройки.

## ссылки

- https://волгарь.чебоксары.рус/threads/quansheng-uv-r50-obzor-opisanie-testy-nastrojka-programmirovanie-foto-instrukcija.1699/