Цитата из хохлосвязиста "Про зв'язок від Сергія Флеш" https://t.me/serhii_flash/160

Все портативные радиостанции отличаются друг от друга сотнями характеристик: размеры, частоты, параметры экрана, наличие GPS, мощность итд Но есть лишь один нюанс, которые разделяет фирменные станции и не фирменные. Это тип приемного тракта. Он может быть: - прямого преобразования - супергетеродинного типа Вся "фирма" построена только на принципе супергетеродинного приема. Весь не фирменный Китай это приемники прямого преобразования и смешно то, что все они построены на одной и той же микросхеме RDA1846. Что самый дешевый Баофенг UV5R за 25 долларов, что DMR радиостанция Anytone 868 за 200. Везде одна и та же микросхема прямого преобразования. Упрощено поясню принципы работы: - при прямом преобразовании, приемник ловит частоту, сразу ее обрабатывает процессором и декодирует. Это дешево, просто, надежно. - при супергетеродинном типе, частота преобразуется в низшую, потом еще раз в более низшую и там уже идет обработка сигналов. Это сложнее, дороже, но на низшей частоте это все можно делать более "тщательно". В чем разница между этими типами приемников и важна ли она нам? Разница буквально в одном. Это способность хорошо принимать слабые сигналы, когда рядом мешают сильные. А этот нюанс актуальный только в городах, где много помех и много передатчиков рядом. Пример. При прямом преобразовании Вы в поле принимаете тихо, но уверенно сигнал на частоте 146.300 Мгц от побратима до которого 3 км, а тут рядом с Вами на расстоянии 40 метров "нарисовался" чувак, который начал передавать на 146.400 Мгц. Так вот супергетеродину это все пофиг, а приемник прямого преобразования... потеряет дальний сигнал и Вы не поймете в чем дело, ведь Вы ничего не слышите второго чувака на другой частоте. Резюмирую Для военных задач "в лесах и полях" фактически нет разницы, какие станции применять. Что Китай, что фирменные радиостанции будут принимать сигналы одинаково. А вот в городских условиях или когда на одной позиции работают одновременно много военных на разных частотах. Разница будет очень ощутима. Онибудут Вам мешать