## Содержание

- 1 Группа спутников SATCOM

- 2 Оборудование для работы через спутники SATCOM

- 3 Спутники SATCOM

- 4 Частный план спутников SATCOM

- 5 Cм. также

- 6 Cсылки

## Группа спутников SATCOM

Группа спутников SATCOM расположена на геостационарной орбите Земли. Первый из спутников вывели на орбиту в 70-е годы и активно использовали ВМФ США, но позже за ненадобностью и ненадежностью списали в запас.

Спутники представляют из себя транспондеры (ретрансляторы, приёмопередатчики), передающие то, что приняли их приёмники, без преобразования принятого сигнала. Т.е.

- если на спутник передать сигнал с модуляцией FM, то ретранслированный сигнал будет также с FM модуляцией

- если передать в AM, то ретранслированный сигнал будет AM

- если передать с GMSK, то и ретранслированный сигнал будет будет GMSK.

- Мощность передатчиков на спутниках 50 Вт.

- Ширина полосы пропускания канала - 5 кГц или 25 кГц.

Ретрансляторы с шириной пропускания канала равной 25 кГц, смогут параллельно передавать несколько узкополосных сигналов. Т.о. на одном канале транспондера можно "разместить" несколько, например, речевых (голосовых) каналов, не мешающих друг другу.

Каждый из спутников FltSatCom имеет

- 12 узкополосных линейных ретрансляторов по 5 кГц каждый и

- 10 узкополосных линейных ретрансляторов с шириной полосы 28 кГц.

- имеется широкополосный линейный ответчик с шириной полосы 575 кГц.

## Оборудование для работы через спутники SATCOM

Для приёма необходим радиоприемник (радиостанция) диапазона 249—316 МГц и антенна.

- 249-270 МГЦ - Приём со спутника

- 293-316 МГц - Передача на спутник

В качестве приёмопередатчика (чтобы принимать и передавать) можно применить радиостанции: Аргут А-36.

В качестве приёмника (что бы только принимать) можно применить радиостанцию Zastone MP320 (она принимает в диапазоне 240—271 МГц) либо RTL SDR приёмник типа R820T, а также ручные сканеры типа AOR, Yaesu, ICOM, Uniden и подобные с подключенной телескопической антенной, длинна которой составляет около 27—30 см.

- ABBREE AR-830 Air Band - заявлена поддержка диапазонов 136-520 МГц но в магазине продавца честно написано что нормальная работа за пределами МРА/ГРА диапазоне не гарантируется - т.е. у рации диапазон расширен только программно. Есть зарядка через USB-C. Цена от 3 т.р. - Не РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Уровень сигнала, принимаемый на такую простую антенну может составить около S5—S7, что уже очень хорошо. Качество сигнала очень сильно зависит от широты, где происходит приём.

В качестве антенны можно применить

- антенну типа Яги (антенна волновой канал)

- для уверенной работы нужна антенна типа кросс-яги,

- или спиралевидная с круговой поляризацией. На крайний случай сойдёт и автомобильная антенна NAGOYA NL-770S китайского производства.

## Спутники SATCOM

- Спутник FLEETSATCOM-2 покрывает значительную часть Евразии и Африки и используются европейцами.

- Спутник FLEETSATCOM-4, покрывающий южную и северную Aмерику, в активно используют в Мексике и Бразилии.

## Частный план спутников SATCOM

Частотный план ретрансляторов SATCOM представлен в таблице. Данные отсортированы по нисходящей частоте.

## Cм. также

- Радиосвязь через спутники SATCOM

## Cсылки

- http://www.qrv.su/index.php?action=issues&issue=541 первоисточник

- https://habr.com/ru/company/selectel/blog/522384/