Шаблон:TOCRight Simatic Step 5 — программное обеспечение фирмы Siemens AG, предназначенное для разработки систем автоматизации технологических и производственных процессов на основе программируемых логических контроллеров (англ. PLC) Simatic S5. Предшественником данного ПО является Simatic Step 3. С 1 октября 2005 года фирма Siemens более не выпускает новых версий и прекратил поддержку Step 5. Следующим шагом в развитии систем автоматизации был выпуск новой версии языка Simatic Step 7, которая развивается и поддерживается по состоянию на начало 2010-х годов. Однако линейка контроллеров на основе Step 5 используется на большом количестве промышленных предприятий, поэтому ряд сторонних компаний, продолжают поддержку пользователей этого ряда устройств и в 2010-е годы.

## Содержание

- 1 Аппаратное обеспечение

2 Программное обеспечение

- 2.1 Происхождение названия Simatic Step 5

- 2.2 Редактор

- 2.3 Языки интерфейса

- 2.4 Особенности синтаксиса Step 5

- 2.5 Проблемы и решения

- 3 Литература

- 4 См. также

- 5 Ссылки

## Аппаратное обеспечение

К линейке контроллеров предназначенных для программирования относятся: 90U, 95U, 101U, 100U, 105, 115U, 135U и 155U. Контроллеры с большим номером более сложны и соответственно дороги. Каждому классу вышеперечисленных контроллеров соответствуют свои значения рабочих частот (скорости), оперативной и постоянной памяти и набора выполняемых операций. Некоторые системы, предназначенные к использованию в системах с повышенными требованиями к надежности, например, в фармацевтической и атомной промышленности, снабжены резервными дублирующими блоками.

Каждое шасси контроллера состоит из:

- задней панели (корзины) со слотами для подключения основных, дополнительных блоков и функциональных модулей;

- блока питания;

- блоков входов и выходов цифровых и/или аналоговых сигналов;

- блока процессора (англ. CPU), снабжённого съёмным блоком энергонезависимой (англ. EPROM, англ. EEPROM) памяти и резервным аккумулятором;

Step 5 устанавливается на специализированный промышленный компьютер, (в случае его производства фирмой Siemens AG или Fujitsu-Siemens, называющийся в этом случае «программатор», PG) или обычный промышленный компьютер снабжённый специальным интерфейсом и операционными системами DOS или Windows (в окне DOS) в зависимости от версии. Программатор подключается к контроллеру через последовательный порт, промышленную сеть Profibus, Шаблон:Не переведено 2 или Industrial Ethernet.

Для связи с оборудованием применяются интерфейсы AS-Interface или компоненты для построения промышленных сетей.

Основная статья: Сетевое оборудование Siemens

## Программное обеспечение

Программирование контроллеров осуществляется редактором программ на языке Step 5.

### Происхождение названия Simatic Step 5

Название Simatic — зарегистрированная торговая марка компании Siemens, с 1958 года объединяет в акрониме слова «Siemens» и «Automatic».

Step происходит из начальных букв трёх слов немецкого языка нем. STeuerungen Einfach Programmieren.

### Редактор

В редакторе Step 5 программист имеет возможность редактировать и тестировать рабочую, либо разрабатываемою программу в режиме в автономном (offline) либо неавтономном режиме реального времени (online) и произвольно менять значения входных, выходных сигналов и внутренних переменных (маркеров) контролируя технологический процесс.

### Языки интерфейса

Редактор Step 5, поддерживает пять европейских языков: немецкий, английский, испанский, итальянский[источник не указан 4688 дней], французский, а также несколько азиатских — китайский (традиционный), китайский (упрощённый), корейский и японский.

### Особенности синтаксиса Step 5

При выборе английского интерфейса редактора программа автоматически включает английский синтаксис написания программ, на остальных языках синтаксис немецкий.

Редактор Step 5 позволяет написание программ используя три различных метода представления:

| Метод представления | В немецком синтаксисе | В английском синтаксисе |
| --- | --- | --- |
| Язык релейно-контактной логики | KOP (Kontaktplan) | LAD (Ladder diagram) |
| Язык функциональных блочных диаграмм | FUP (Funktionsplan) | CSF (Control system flowchart) |
| Язык списка инструкций (список операторов или мнемокод) | AWL (Anweisungslist) | STL (Statment List) |

- Graph 5 для обох синтаксисов (немецкого и английского), поддерживается контроллерами Siemens 103 и старше. Этот вид представления служит для описания структуры последовательного программного управления.

### Проблемы и решения

Возможность использования разного синтаксиса в процессе работы с программой на языке программирования Step 5 обучения наряду с гибкостью и удобством для специалистов, у которых немецкий или английский языки являются родными, создают некоторые трудности в других странах. Особенно в процессе обучения языку программирования Step 5. На курсах обучения по программированию и обслуживанию контроллеров Simatic Step 5 специалисты учебных центров Siemens применяют немецкий синтаксис, а затем в процессе самостоятельной работы большинство ИТ-специалистов при выборе языка выбирают в качестве языка интерфейса английский (более привычный в среде ИТ-специалистов). Редактор программы в этом случае автоматически включает английский синтаксис и выглядит иначе.

Эта проблема была решена Siemens с выпуском новой версии контроллеров и языка Simatic Step 7, где нет жесткой привязке языка интерфейса к синтаксису программы, а есть возможность выбора и языка интерфейса и языка синтаксиса и делает работу более удобной.

## Литература

- Hans Berger: Automating with the SIMATIC S5-135U 3rd., revised edition, 1993

## См. также

- Simatic Step 7

- Simatic S5

- Simatic S7

## Ссылки

- Siemens-Simatic-Portal

{{#invoke:Message box|ambox}}

{{#invoke:Navbox|navbox}}