## Содержание

- 1 Как делать бекап

- 2 Инструкция по прошивке

- 3 См. также

- 4 Ссылки

## Как делать бекап

Напоминаю всем и в первую очередь новичкам об необходимости делать backup своего устройства.

Акцент на том, что бэкап надо делать не один раз абы когда, а перед каждым серьёзным изменением устройства будь то установка кастомной прошивки или глобального патча.

А в первую очередь делаем бэкап Nvram по этим инструкциям.

Важно, что делая этот бэкап из TWRP Вы не только получаете доп. страховку, но и получаете путь в папке TWRP для установки своего или любого другого бэкапа на данной версии прошивки устройства.

Полный дамп памяти можно сделать из TWRP (инструкция) (еще про TWRP), но это поможет далеко не всегда.

Лучше делать из под SP Flash Tool вот так.

Или смотрите в шапке способ бекапа.

Всё это сбережет Ваше и наше время и нервы. Удачи!

## Инструкция по прошивке

1) Заряжаем аппарат минимум на 50%, лучше на все 100%.

2) Выключаем смартфон. Кабель не подключаем к смартфону.

3) Вынимаем и вставляем обратно батарею.

4) Устанавливаем дрова если еще не стоят.

5) Запускаем программу SP Flash Tool, я скачивал SP_Flash_Tool_v5.1408.00.

6) Нажимаем на кнопку Scatter-loading и выбираем файл MT6572_Android_scatter (он лежит в папке с прошивкой).

7) Нажимаем кнопку Download.

8) Подключаем телефон к компьютеру кабелем. Программа должна его увидеть и начать прошивку. Если телефон не обнаружен, то отключите его от компьютера, вытащите и вставьте батарею и заново подключите к компьютеру.

9) После окончания прошивки отключаем телефон.

## См. также

- Tele2 Mini

## Ссылки