## Содержание

- 1 Самостоятельное обслуживание

2 Самостоятельная модернизация

2.1 Электроника

- 2.1.1 Установка камеры заднего вида

- 2.1.2 Установка GPS/ ГЛОНАСС антенны при замене головного устройства

- 2.1.3 Камера заднего вида

## Самостоятельное обслуживание

- замена фильтра салона

- замена воздушного фильтра

- замена масла и масляного фильтра

## Самостоятельная модернизация

- Плавничёк вместо антенны

### Электроника

- Установка круиз-контроля ~ 2-3 т.р.

замена головного устройства на ГУ на базе андройд

- ГУ Android 5 KD7606 28 т.р. + камера Ven ССР 4000 http://www.intro-online.ru/item411 - 4 т.р.

Автомагнитола для Toyota RAV4 Redpower 21018B

- Автомагнитола для Toyota RAV4 Redpower 21018B

- Датчики давления в шинах

#### Установка камеры заднего вида

- Разъём S7

по разъему в задней двери S7

- 3=GRND

- 2=V+

- 1=V-

- 4=+

Схема подключения:

- Ещё раз проверь наличие напряжения на разъёме питания . (щупами вольтметра на разъёме ) для большей уверенности используйте другой аккумулятор или источник питания на 12V

- при подаче напряжения на провод реверс или back магнитола должна переключиться в режим видео.

- при использовании внешнего источника - объединить минусы (магнитолы и БП).

- если магнитола перешла в режим видео - подключаем кабель видео от камеры.

Для RV4 2008 года, магнитола китайская витсон на андроид + камера заднего вида, которая монтируется вместо одного фонаря освещения номерного знака.

1. на магнитоле есть видео вход (Video In/ REAR VIEV CAMERA IN) + отдельно кабель реверс (или BACK).

2. на камере - есть три набора кабелей :

- отдельно кабель питания "+" и "-".

- отдельно кабель видео

- отдельно кабель реверс.

на некоторых моделях, кабель реверс идет впаян в оплетку видеокабеля.

3. монтируем камеру, кабель питания соединяем к фонарю заднего хода. 4. видеокабель соединяем к магнитоле. 5. кабель реверс от камеры соединяем к реверсу от магнитолы.

При включении заднего хода, на кабель реверс подается напряжение и магнитола автоматически переходит в режим видео, именно под тот, где соединена камера.

- Чтобы добраться до проводов необходимо снять обшивку http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=25732

#### Установка GPS/ ГЛОНАСС антенны при замене головного устройства

#### Камера заднего вида

- http://www.avtotok.net/product/shtatnaja_kamera_raf4_s_2006 1500 р

- https://www.drive2.ru/l/10019249/ описание подключения

- запитывать ТОЛЬКО от лампы подсветки, но не от (+) автомобиля т.к. так камера будет работать постоянно и выгорит!!